## Slide 1: Fremderregte Gleichstrommaschine in WinFact
Pohn Florian, Bernsteiner Paul

## Slide 2: Inhalt
Angabe
Berechnungen
Model
Aufbau in WinFact
Sprungantwort bei Nennbedingungen
Erkenntnisse
Rechtecksignal
Erkenntnisse

## Slide 3: Angabe
Nennspannung: 400V
Nennmoment: Mn = 80 Nm
Ankernennstrom: Ian = 80 A
Nenndrehzahl: n =2800 rpm = 46.6 1/s
Fluss: Φ = Konstant
Lastmoment: ML = Konstant (80 Nm)
Induktivität: La = 20 mH
Widerstand: Ra = 2 Ω

## Slide 4: Berechnungen
Ankerstrom, PT1:
Moment, Verknüpfer 1:

## Slide 5: Berechnungen
Induzierte Spannung, Verknüpfer 2:
2 Möglichkeit:
160V für 80A nötig (I = V/R) -> 240V müssen induziert werden um auf 160V zu kommen -> k muss 5.143 bei n = 2800 rpm sein

## Slide 6: Model
Ti des Integrierers: 5s Somit ergibt sich eine Hochlaufzeit von ca. 10s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Gengenmoment (Lastmoment) ist konstant. Das entspricht z.b. einem Hubwerk

## Slide 7: Aufbau in WinFact

## Slide 8: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Sprungantwort (Nenn-Bedingungen)

## Slide 9: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Sprungantwort (Nenn-Bedingungen)

## Slide 10: Erkenntnisse
Hoher Anzugsstrom 200 A (=2.5 facher Nennstrom)
Hochlaufzeit im Nennbetrieb ist ca. 10 s
Da ein konstantes Gegenmoment anliegt ist am Anfang auch das Beschleunigungsmoment negativ und somit ist auch die Drehzahl negativ (-2.8 rpm).

## Slide 11: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Rechtecksignal-Antwort

## Slide 12: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Rechtecksignal-Antwort

## Slide 13: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Rechtecksignal-Antwort

## Slide 14: Erkenntnisse
Bei Flankenwechsel:
  -640V Ankerspannung
  -400 Nm Beschleunigungsmoment
  -320 Nm Motormoment
  -320A Ankerstrom (4 facher Nennstrom)
Der Ankerstrom wir wieder positiv da noch immer ein positives Moment geliefert werden muss.

## Slide 15: Danke für ihre Aufmerksamkeit