## Slide 1: Fremderregte Gleichstrommaschine in WinFact
Pohn Florian, Bernsteiner Paul

## Slide 2: Inhalt
Angabe
Berechnungen
Model
Aufbau in WinFact
Sprungantwort bei Nennbedingungen
Erkenntnisse
Rechtecksignal
Erkenntnisse

## Slide 3: Angabe
Nennspannung: 400V
Nennmoment: Mn = 80 Nm
Ankernennstrom: Ian = 80 A
Nenndrehzahl: n =2800 rpm = 46.6 1/s
Fluss: Φ = Konstant
Lastmoment: ML = Konstant (80 Nm)
Induktivität: La = 20 mH
Widerstand: Ra = 2 Ω

## Slide 4: Berechnungen
Ankerstrom, PT1:
Moment, Verknüpfer 1:

## Slide 5: Berechnungen
Induzierte Spannung, Verknüpfer 2:
2 Möglichkeit:
160V für 80A nötig (I = V/R) -> 240V müssen induziert werden um auf 160V zu kommen -> k muss 5.143 bei n = 2800 rpm sein

## Slide 6: Modell
Ti des Integrierers: 5s Somit ergibt sich eine Hochlaufzeit von ca. 10s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Gengenmoment (Lastmoment) ist konstant. Das entspricht z.b. einem Hubwerk

## Slide 7: Aufbau in WinFact

## Slide 8: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Sprungantwort (Nenn-Bedingungen)

## Slide 9: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Sprungantwort (Nenn-Bedingungen)

## Slide 10: Erkenntnisse
Hoher Anzugsstrom 200 A (=2.5 facher Nennstrom)
Hochlaufzeit im Nennbetrieb ist ca. 10 sdann sind die 2800 rpm erreicht
Da ein konstantes Gegenmoment anliegt ist am Anfang auch das Beschleunigungsmoment negativ und somit ist auch die Drehzahl negativ (-2.8 rpm).

## Slide 11: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Rechtecksignal-Antwort

## Slide 12: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Rechtecksignal-Antwort

## Slide 13: Model
Ti des Integrierers: 5s
Drehzahl muss mit 60 multipliziert werden (1/s -> rpm)
Rechtecksignal-Antwort

## Slide 14: Erkenntnisse
Bei Flankenwechsel:
  -640V Ankerspannung
  -400 Nm Beschleunigungsmoment
  -320 Nm Motormoment
  -320A Ankerstrom (4 facher Nennstrom)
Der Ankerstrom wir wieder positiv da noch immer ein positives Moment geliefert werden muss.

## Slide 15: Danke für ihre Aufmerksamkeit